Botnet Strom Protokoll für I2C

Byte	400khz	1000khz
1	25us	10us
2	50us	20us
4	100us	40us
8	200us	80us
16	400us	160us
32	800us	320us
64	1600us	640us
128	3200us	1280us
256	6400us	2560us
1024	25600us	10240us

BN-Header: (7 Byte)

ITTT.PPP0 [DA DA SA SA] AG PS CS

I: Identifier:
0: I2C Master/Slave Kommunikation
1: BN-Kommunikation

TTT: Transmission Typ
0: Reserved
1: Short Transmission without SW Ack (only for direct master to slave)
2: Short Transmission with SW Ack (only for direct master to slave)
3: Full Transmission without SW Ack
4: Full Transmission with SW Ack
5: Full Transmission without SW Ack and Age Counter
6: Full Transmission with SW Ack and Age Counter
7: Ack Transmission

PPP: Protokoll
0: Reserved
1: Message
2: Stream
3: Package
4: Reserved
5: Reserved
6: Reserved
7: Reserved

CS: Prüfsumme: Alles Bytes Protokoll und Daten aufaddiert + 1

PS = Größe der Nachricht: Protokoll und Daten: 8 Bit 0..255
AG = Alter, Jedesmal wenn die Nachricht weitergleitet wird, Alter++

Msg Protokoll:

DA: Datenanzahl = Header.PS – sizeof(Header) - 1

MI MD[0..DA]

MI: 8 Bit Msg Index: 0..255
MD[x]: Msg Daten

Acknowlege: MI MD0

MD0 = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Checksumme falsch
2: NACK -> Nochmals senden
3: NACK -> Nachricht unbekannt
4..15: frei

Datenstrom Protokoll:

DS-Header: CIII.NNNN

C: Command 1 Bit
0 = Daten
1 = Command

III = Stream Index 0..7
0: Diag/Konsole
1..7: frei

Daten: CIII.NNNN SD[0..DA]

NNNN = Nachrichten Index 4 Bit 0..15

SD: Stream Daten

DA: Datenanzahl = BN-Header.PS – sizeof(BN-Header) - sizeof(DS-Header)

Commands: CIII.NNNN SD0

NNNN = Command
0: Ack: Details in SD0
       SD0 = 0: Ack
       SD0 != 0: Nack
1: Re-Init des Streamsbuffers
2: Connect to port given by SD0
3: Disconnect from port given by SD0
4..15: Reserved

SD0 = Wert 0..255

Acknowlege: 0III.NNNN

NNNN = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Checksumme falsch
2: NACK -> Nochmals senden
3: NACK -> Streambuffer ist voll
4: NACK -> Stream Index nicht ok
5: NACK -> Nachrichten Index stimmt nicht
6: NACK -> Ziel antwortet nicht
7..15: frei

Paket Protokoll:

PS-Header: CIII.NNNN NNNN.NNNN

C: Command 1 Bit
0 = Daten
1 = Command

III = Packet Index 0..7

Daten: CIII NNNN NNNN.NNNN PD[0..DA]

NNNN NNNN.NNNN = Package Daten Offset 12 Bit 1..4096

PD: Package Daten

DA: Datenanzahl = BN-Header.PS – sizeof(BN-Header) - sizeof(PS-Header)

Commands: CIII NNNN PD0 PD1

NNNN = Commands

0: Ack: Details in PD0, PD1 commando abhänging
       SD0 = 0: Ack
       SD0 != 0: Nack

1: Reserviere Platz für Packet PD0+PD1<<16= Packet größe (max. 4096 Byte)
2: Freigeben Platz für Packet
3: Setze Checksumme für Packet PD0+PD1 (Aufsummierte Packetdaten + 1)
4: Frage Status Übertragung:
    Status in PD1
        0: Übertragunf komplett, kein Fehler
        1: Übertragunf komplett, Checksummen Fehler
        2: Übertragunf nicht komplett

Acknowlege: 0III.NNNN

NNNN = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Checksumme falsch
2: NACK -> Nochmals senden
3: NACK -> Package Index nicht ok
4: NACK -> Package Daten Index nicht ok
5..15: frei

I2C Spezial Kommandos, nur für Master/Slave nicht für Multi Master:

=>0001.0000: Anfrage Slave, Daten verfügbar
<=0001.0000 CS S0 S1 S2 S3

S[x]: Länge der Nächsten 4 Nachrichten im Buffer, 0 = keine Nachricht vorhanden
Bei keiner Nachricht im Buffer, dann I2C Nack

=>0000.0000: Anfrage Nächste Nachricht
Bei keiner Nachricht im Buffer, dann I2C Nack