# 3,2 zoll 240x320 TFT LCD Modul Display 320*240 Mit Touch Screen Controller Panel ILI9341 SD Karte als 128x64 3,2 "LCD 3,3 v

Preis: € 8,88 / stück

Pin Definition:
1	GND	21	LCD_DB0
2	VCC	22	LCD_DB1
3	NC.	23	LCD_DB2
4	LCD_RS	24	LCD_DB3
5	LCD_WR	25	LCD_DB4
6	LCD_RD	26	LCD_DB5
7	LCD_DB8	27	LCD_DB6
8	LCD_DB9	28	LCD_DB7
9	LCD_DB10	29	TouchP_CLK
10	LCD_DB11	30	TouchP _ CS
11	LCD_DB12	31	TouchP _ DIN
12	LCD_DB13	32	TouchP _ BESCHÄFTIGT
13	LCD_DB14	33	TouchP _ HERAUS
14	LCD_DB15	34	TouchP _ Penirq
15	LCD_CS	35	SD_OUT
16	NC.	36	SD_SCK
17	LCD_RESET	37	SD_DIN
18	NC.	38	SD_CS
19	LED_BL	39	NC.
20	NC.	40	NC.

Beschreibung:
- 3,2 "zoll TFT LCD modul mit touch screen controller und eine sd-karte käfig. Es ist geeignet für embedded systems, die erfordern display hohe qualität bunte bild oder video mit interaktive steuerung und lagerung zweck.
- ILI9341 controller.
- 3,3 v spannung regler.
- PCB adapter für lcd.
- Eine Standard SD card sockel.
- Unterstützung 16 bit RGB565 format, können verbinden jede 16 bit daten bus.
- 2x20 Pin 2,54mm zweireihig pin header interface für anschluss MCU.
- Angetrieben werden kann durch 8051/AVR/PIC und andere low-power-controller.
- Display inhalt: 240RGB x 320 Punkte.
- Auflösung: 240x320 Punkte.
- Bildschirm: 262 karat Farben.
- Größe: wie gezeigt in die folgenden bild (mm).
Paket:
1 stücke 3,2 zoll 240x320 TFT LCD modul Display mit touch panel SD karte