Botnet Strom Protokoll für I2C

Byte	400khz	1000khz
1	25us	10us
2	50us	20us
4	100us	40us
8	200us	80us
16	400us	160us
32	800us	320us
64	1600us	640us
128	3200us	1280us
256	6400us	2560us
1024	25600us	10240us

BN-Header: {Data} [[DAD DAD] [DAS DAS]] [[DA DA] [SA SA]] ABCD.0SSS

Kontrollbyte: ABCD.0SSS: Letztes Byte in der Nachricht
AB: Adress Control: Number of adress couples
C: Reserved (Age Included)
D: Reserved (Ack requested)

Minimal Nachrichtenlänge: 3Byte
Maximal Nachrichtenlänge: 64Byte
Minimal Datenbereich: 1Byte
A	B	C	D		Len [Byte]	Len / Daten
0	0	0	0	{Data} ABCD.0SSS	1	1-63
0	1	0	0	{Data} [DA DA SA SA] ABCD.0SSS	5	1-59
1	0	0	0	{Data} [DAD DAD] [DAS DAS] [DA DA SA SA] ABCD.0SSS	9	1-55
1	1	0	0	reserved	-	-

SSS: Msg Typ
0: Standard-Message
1: Stream
2: Packet(Platzhalter, nicht implementiert)
3: MultiMsg (Platzhalter, nicht implementiert)
4: Standard-Message reduziert (Busy-Flag wird ignoriert, keine Checksummen, kein Ackowledge)
5..6: frei
7: Ack-Nachricht

DA = Destination Adress, SA = Source Adress
DAD = Device Adress Destination, DAS = Device Adress Source
(AG = Alter, Jedesmal wenn die Nachricht weitergleitet wird, Alter++)

Msg Protokoll:

DA: Datenanzahl = Header.PS – sizeof(BN-Header) – 1 // bei kurz
DA: Datenanzahl = Header.PS – sizeof(BN-Header) – 2 // bei lang

MI1 [MI2] MD[0..DA]

MI1: 8 Bit Msg Index: 0..255
 Bit 0..6:
        0..31: Index Subsystems
        32..: Index Msg
        Bit: 7: 0: Kurz->Nur MI1; 1: Lang->MI2 Erweiterung

MD[x]: Msg Daten

Acknowlege: MI1 [MI2] MD0

MD0 = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Nochmals senden
2: NACK -> Nachricht unbekannt
3..15: frei

Index Subsystem:
0: Reserviert
1: Weiterleiten zum Stream Stream System
2: Mem Subsystem

Multi Msg Protokoll:

SSNN NNNN

SS: Msg Typ
0: Standard-Message
1: Stream-Subsystem
2: Packet
3: reserved

NN.NNNN = Größe der Nachricht: 6 Bit 0..63

Acknowlege: MD0

MD0 = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Nochmals senden
2..15: frei

Datenstrom Protokoll:

DS-Header: Cxxx.IIII

Cxxx: Daten/Command 1 Bit
0 = Daten xxx = 0
1 = Command/Cfg xxx = Kommando

IIII = Stream Index 0..15
0: Default für Diag/Konsole
1..15: frei

Daten: SD[0..DA]

xxx = Nachrichten Index 3 Bit 0..7

SD: Stream Daten

DA: Datenanzahl = BN-Header.PS – sizeof(BN-Header) - sizeof(DS-Header)

Commands: Cxxx.NNNN SD0 SD1 SD2

xxx = Command
0: Ack: Details in SD0
       SD0 = 0: Ack
       SD0 != 0: Nack
1: Re-Init des Strombuffers
2: Connect Strom-Port destination to BN_ID:StromID given by SD0SD1:SD2
     SD0SD1 = Botnet Adresse, 0 für interne verbindung, SD2 Port
3: Disconnect/Free port, SD0 Port
4..15: Reserved

Acknowledge: 1000.NNNN SD0

SD0 = Acknowledge
0: ACK
1: NACK -> Nochmals senden
2: NACK -> Strombuffer ist voll
3: NACK -> Strom Index nicht ok
4: NACK -> Nachrichten Index stimmt nicht
5: NACK -> Ziel antwortet nicht
6..15: frei

Paket Protokoll:

PS-Header: CIII.NNNN NNNN.NNNN

C: Command 1 Bit
0 = Daten
1 = Command

III = Packet Index 0..7

Daten: CIII NNNN NNNN.NNNN PD[0..DA]

NNNN NNNN.NNNN = Package Daten Offset 12 Bit 1..4096

PD: Package Daten

DA: Datenanzahl = BN-Header.PS – sizeof(BN-Header) - sizeof(PS-Header)

Commands: CIII NNNN PD0 PD1

NNNN = Commands

0: Ack: Details in PD0, PD1 commando abhänging
       SD0 = 0: Ack
       SD0 != 0: Nack

1: Reserviere Platz für Packet PD0+PD1<<16= Packet größe (max. 4096 Byte)
2: Freigeben Platz für Packet
3: Setze Checksumme für Packet PD0+PD1 (Aufsummierte Packetdaten + 1)
4: Frage Status Übertragung:
    Status in PD1
        0: Übertragunf komplett, kein Fehler
        1: Übertragunf komplett, Checksummen Fehler
        2: Übertragunf nicht komplett

Acknowlege: 0III.NNNN

NNNN = Acknowlege
0: ACK
1: NACK -> Nochmals senden
2: NACK -> Package Index nicht ok
3: NACK -> Package Daten Index nicht ok
4..15: frei

I2C Spezial Kommandos, nur für Master/Slave nicht für Multi Master:

Anfrage Slave, Datentransfer
=>0001.0000: CS CN CN
<=0001.0000: CS CN CN

CNCN: Länge der nächsten Übertragung. Es können auch mehrer BN-Nachrichten auf einmal übertragen werden.
0 = keine Daten vorhanden

2Byte Sync: 000C.CCCC BSSS.RTTT
CCCCC = Data-Count, 0..64
B = Bussy
SSS = Checksumme: DataCntTx + Bussy + MsgCntTx + ChecksumOffset + 1
R = Request reduced transmission
TTT = Message Counter

1..64 Byte BN-Daten: siehe oben

1Byte Ack: 'F'=Fail; 'A' = Ack

Links

	Initial/Reset		Runtime
	IsInit	IsOnline	IsInit	IsOnline
Base	False	False	False	False
Comport	True	True	True	True
Botcom	True	True	True	True

I2C UL	True	False	True	OnSync(Pos.): True / 100ms kein Sync: False
I2C DL	True	False	True	OnSync(Pos.): True / OnSync(Neg.): False

nRf905 UL	HwInit(Pos.): True / HwInit(Neg.): False	False	Wie Initial	OnSync(Pos.): True / 100ms kein Sync: False
nRf905 DL	HwInit(Pos.): True / HwInit(Neg.): False	False	Wie Initial	OnSync(Pos.): True / OnSync(10 x Neg.): False

nRf905Net UL	Wie nRf905	Wie nRf905	Wie nRf905	OnSessionStart: True; nRf905.IsOnline True OnSessionStop: False; nRf905.IsOnline False / If (IsOnline) && / (!nRf905.IsOnline) OnSessionStop
nRf905Net DL	Wie nRf905	Wie nRf905	Wie nRf905	OnSessionStart: True; nRf905.IsOnline True / OnSessionStop: False; / nRf905.IsOnline False / If (IsOnline) && / (!nRf905.IsOnline) OnSessionStop

Bei „Not IsOnline“ werden die Nachrichten nicht an den Links weitergeleitet und verworfen.

Session Start:

Slave

Empfangs
bereit
Set
Cfg
Ping
Done
Ping
Empfangs
bereit
Status
Sync

Master

Start Send
Sync
5ms warten
Set
Online
5ms warten
Send Session Start
Set
Cfg

Botnet
mcAdr
mcDeviceID
*Links
ComNode
u16 mAdr
enStatus
Aktuell verwendete HW Adresse/Index

cComNodeUsartSlave

cUsartMpHd
u8 muiAdr
Aktuell ver-wendete HW Adresse

cUsartMpHdSlave
  *ComNode

cBnLinkBase
mcAdr
RxComBuf,TxComBuf
MsgCntTx, MsgCntRx, MsgCntRxLast
Type

Bn-Adress
Slave => BnAdr
Master => BnSlaveAdr

cBnSyncedLink
mu16NoSyncCounter
mu16NoSyncTimeout
mu16OfflineCounter
mu16ResetComCounter

BnComLinkUsartMpHd

BnComLinkUsartMpHd

Rf905

UpL Rf905

Rf905Net
 Rf905*
cUpLinkRf905Net

Kann gestartet werden ?

Wird 1ms abgepollt, ob bei einem Slave StartRequested gesetzt ist.

bStartNext
ave StartRequested gesetzt ist.

vComStart
ave StartRequested gesetzt ist.

Ja

bStartMsg
ave StartRequested gesetzt ist.

vSm
ave StartRequested gesetzt ist.

vComDone
ave StartRequested gesetzt ist.

vComError
ave StartRequested gesetzt ist.