STM32L433CCT6

Rahmenbedingungen:
- Mit 5Vversorgt über Stabi (90uA Supply Current)
- 16Mhz HSI
- PortA und PortC sind aktiviert
- UART1 PA9/PA10 istaktiviert
- Power Leuchtdiode den Widerstand entfernt
- gemessen mit Multimeter im uA-Bereich
- SW läuft im Flash

Mode	Wakeup	Erwartet	Messwert
Run	UART1	100 µA*16 + 90 µA / 1690 µA	2380 µA	continue durch UART1
Sleep/WFI	UART1	30µA*16 + 90 µA / 480 µA	1090 µA	continue durch UART1
Stop0	UART1	110 uA + 90 µA / 200µA	156 uA	continue durch UART1
Stop1	WUP PA0 von Masse nach 3.3V	5 uA + 90 µA / 95 µA	45 uA	continue durch UART1
Stop2	WUP PA0 von Masse nach 3.3V	1 uA + 90 µA / 91 µA	41 uA	Wakeup ging nicht
StandyBy	WUP PA0 von Masse nach 3.3V	1 uA + 90 µA / 91 µA	40 uA	Reset
Shutdown	WUP PA0 von Masse nach 3.3V	0 uA + 90 µA / 90 µA	39 uA	Reset